FICHE 1 CAS D’UTILISATION

Nom de l'acteur :	Description :
Technicien / Opérateur lumière	Acteur humain principal. Il décide des changements d'éclairage via l'interface PC ou Tablette. C'est lui qui déclenche l'envoi des données vers ton système.
Serveur Central (Raspberry Pi)	Acteur système. Il envoie les trames Art-Net (protocole UDP) via le réseau WiFi vers tes modules ESP32. Il agit comme le "donneur d'ordre" pour tes modules.
Projecteur DMX	Acteur passif (équipement). Il reçoit le signal électrique DMX512 généré par ton module ESP32 et affiche la lumière demandée.

Nom du cas 1 d'utilisation	Convertir Art-Net en DMX512
Pré-conditions :	- Le module ESP32 est alimenté et connecté au réseau WiFi . / - Le module est configuré sur le bon Univers (ex: Univers 1, 2 ou 3) . / - La liaison série (UART) vers l'adaptateur RS-485 est initialisée.
Post-conditions :	- Les projecteurs DMX connectés reçoivent un signal DMX512 valide et mettent à jour leur état lumineux.
Scénario principal :	1. Le module ESP32 écoute sur le port UDP standard Art-Net (6454). / 2. Le Serveur Central (Raspberry Pi) envoie une trame Art-Net contenant les données d'éclairage. / 3. L'ESP32 reçoit la trame et vérifie l'entête (Header "Art-Net"). / 4. L'ESP32 extrait les 512 canaux de données (DMX data). / 5. L'ESP32 convertit ces données en signal série et les transmet via l'adaptateur RS-485 aux projecteurs.
Alternatives :	Mode Diagnostic / Test : Si le Technicien utilise la Tablette en mode "Test direct", c'est la Tablette qui envoie directement la trame Art-Net au lieu du Raspberry Pi. Le fonctionnement de conversion reste identique.

Nom du cas d'utilisation	Piloter le ruban LED (Rendre compatible DMX)
Pré-conditions :	- Le module ESP32 dédié au ruban LED est alimenté. / - Le ruban LED est physiquement connecté aux broches PWM de l'ESP32. / - Le module reçoit des instructions DMX (soit via le réseau Art-Net converti en interne, soit via un signal DMX filaire selon l'architecture choisie).
Post-conditions :	- Le ruban LED s'allume avec la couleur et l'intensité demandées.
Scénario principal :	1. Le module reçoit les valeurs DMX pour les canaux Rouge, Vert et Bleu (RGB). / 2. Le système associe les canaux DMX reçus aux broches de sortie correspondantes. / 3. Le microcontrôleur génère des signaux PWM (Pulse Width Modulation) proportionnels aux valeurs reçues (0-255). / 4. Le ruban LED change de couleur ou d'intensité instantanément.
Alternatives :	Perte de signal : Si aucune donnée DMX n'est reçue pendant un temps donné, le module peut maintenir le dernier état connu ou éteindre le ruban (sécurité).